## Slide 1
Tasti validi in tutte le modalità
Click lungo: cambia modalità
(elenco circolare)
L2/R2: diminuisci/aumenta
la velocità massima
Click corto: cambia sub modalità
(elenco circolare)
Riattiva il joystick dalla modalità standby

## Slide 2
Modalità controllato da utente (ruote)
Trasla verso
destra/sinistra
Muovi avanti/indietro
Clacson (beep)
Gpio LED
(cicla i colori)
Luci interne
(cicla pattern)
Ruota verso
Destra/sinistra
L1: switcha tra
wifi e hotspot
R1: attiva/disattiva ROS2
(connessione con VR)
Attiva/disattiva lidar e
collision avoidance

## Slide 3
Motore 1: ruota
base del braccio
Y/X/B/A: premendo per 2 secondi memorizza la posizione attuale. Premendo di nuovo porta il braccio alla posizione memorizzata
Motore 6: apri/
chiudi pinza
Motore 4:
piega braccio
Motore 2:
piega braccio
Motore 5:
ruota pinza
Motore 3:
piega braccio
Blocca/sblocca braccio
Modalità controllato da utente (Braccio FK)
Posizioni preregistrate (sovrascrivibili):
- A: verticale
- B: ripiegato
- X: in avanti
- Y: libero

## Slide 4
Y/X/B/A: premendo per 2 secondi memorizza la posizione attuale. Premendo di nuovo porta il braccio alla posizione memorizzata
Motori 1-4: Mz (coordinata z di M)
Motore 5:
ruota pinza
Blocca/sblocca braccio
Modalità controllato da utente (Braccio IK)
Posizioni preregistrate (sovrascrivibili):
- A: verticale
- B: ripiegato
- X: in avanti
- Y: libero
Motori 1-4: Mx (coordinata x di M)
Motori 1-4: My (coordinata y di M)
M: posizione della pinza nello spazio
Motore 6: apri/
chiudi pinza

## Slide 5
Modalità autonoma - visione (agente cerca oggetto specificato)
Cambia bersaglio:
Persona
Arancia
Telecomando
Gatto
(elenco circolare)
Clacson (beep)
Cambia rete neurale:
YOLO 11 small
YOLO 11 small TPU
YOLO 11 med TPU
YOLO 11 big TPU
(elenco circolare)
Luci interne
(cicla pattern)

## Slide 6
Modalità autonoma - suono (agente si muove verso i suoni)
Clacson (beep)
Luci interne
(cicla pattern)